Теплый Плинтус

Инструкция по монтажу

Система с жидкостным теплоносителем

ВНИМАНИЕ:  Монтаж системы «Теплый Плинтус «Charley» рекомендуется осуществлять по чистовым стенам и полу квалифицированным инженером-сантехником

Инструменты и материалы:

Дрель-перфоратор;

Шуруповёрт;

Угловая отрезная машинка;

Рожковые ключи 22 и 24;

сверла и крепеж (саморезы, дюбели) – в соответствии с материалом стен;

Комплектующие:

- Задняя планка;

- Верхняя планка;

- Закрывающая планка;

- Греющий модуль;

- Кронштейны;

- Декоративные элементы (внутренние и внешние углы, наконечники, соединительные накладки);

- Фитинги соединительные;

- Поворотные элементы;

- В месте установки Тёплого Плинтуса замерить стену и перенести размеры на заднюю, верхнюю и закрывающую планки, отрезать угловой отрезной машинкой;

- Вставить верхнюю планку в пазы задней планки;

Рис.1

- Вставить наконечники из комплекта «левый/правый» в пазы задней планки в начале и конце Тёплого Плинтуса;

Рис.2

- Заднюю планку опереть на пол, прижать к стене и прикрепить через каждые 40-45 см

Рис.3

- В пазы задней планки установить кронштейны через каждые 25-30 см.

Рис.4

- Отмерить и отрезать греющий модуль (см. Шаг 1). Вставить греющий модуль в кронштейны согласно Рис.5 с усилием, до щелчка. Важно: сориентировать греющий модуль широкими ламелями внутрь помещения, узкими к стене;

Рис.5

- Для подсоединения подводящих труб используются фитинги, имеющие наружную резьбу 1/2 дюйма. В системе отопления Теплый Плинтус Charley подача теплоносителя к нижней трубе греющего модуля, а обратная – к верхней;

Рис.6

- Соединить линейные отрезки греющего модуля между собой с помощью соединительных фитингов;

Рис.7

- С помощью универсальных поворотных элементов 0о-90о-180о (гофра, нержавеющая сталь) или медных поворотных элементов 90о соединить трубы греющего модуля  в углах;

- Установить поворотные элементы 180о в конце каждого контура для соединения верхней и нижней трубок греющего модуля Рис.6;

- Установить закрывающую планку на кронштейны: сначала надеть нижнюю часть закрывающей планки на крючки кронштейнов, а затем с усилием защелкнуть верхнюю часть закрывающей планки;

Рис.8

- Установить декоративные элементы:

-углы внутренние и/или наружные;

-закрыть места стыков  наружного профиля (верхней и закрывающей планок) соединительной накладкой;

- По окончании сборки системы, перед запуском, произвести стандартные процедуры воздухоудаления, и опрессовать систему полуторократным давлением от рабочего;

С вопросами обращаться по месту покупки, или на завод-изготовитель.

Завод – изготовитель:

ООО «Текникс»

127486, г. Москва, Дмитровское шоссе д.89

info@technixx.ru

+ 7(800) 302-71-40

+ 7(499) 113-29-21