REFRIGERATION INSTALLATIONS MANUFACTURE

Руководство по эксплуатации

Тонкий инфракрасный теплый пол

(140 Вт/секция (0,85 м2),  165  Вт/м2).

Содержание

1.Правила безопасности……………………..………………………………...2

2.Назначение……………………………………………………………………2

3.Характеристики………………………………………………………………2

4. Конструкция инфракрасного мата ………..………………………………..3

5.Технические параметры инфракрасного мата ..……………………………3

6.Область применения…………….…………………………………………...4

7.Монтаж инфракрасного мата …………………………………….…………4

8.Гарантийный талон….………...…………………………………...…...……7

1.Правила безопасности

Система поддержания температуры будет работать без сбоев в случае монтажа с соблюдением надлежащей инженерной практики. Внимательно прочитайте инструкции. Запрещено использовать систему любым образом, нарушающим правила безопасности эксплуатации.

Осторожно!

Не подавайте питание на нагревательный элемент, пока он не будет смонтирован.

Не производите монтаж нагревательного элемента, если он повреждён.

Не касайтесь нагревательного элемента, когда на него подается питание.

Запрещено каким-либо образом модифицировать данные устройства.

Очистите и протрите наружную сторону подогреваемой поверхности. Также проверьте отсутствие острых частей, такие как сварные швы, металлические элементы и т. д., которые могут повредить нагревательный элемент. Весь нагревательный элемент должен контактировать с подогреваемой поверхностью. Ни в каких случаях нельзя допускать самопересечение нагревательного элемента. Закрывайте весь нагревательный элемент и подогреваемую деталь теплоизоляцией рекомендуемой толщины. Приклейте предупредительную этикетку на теплоизоляцию. Нагревательный элемент следует включать только после завершения монтажных работ. Произведите подключение к подходящему, надлежащим образом защищенному электропитанию. Система должна содержать механизмы электрозащиты (предохранители, размыкатели, и т. д.), соответствующие местным применимым стандартам.

Внимание!

При использовании инфракрасного мата необходимо подключение терморегулятора. Теплый пол изготовлен и принят в соответствии с ТУ 3558-004-73740420-2013 и признан годным для эксплуатации.

2. Назначение

Инфракрасный теплый пол на сетке используется для систем поддержания температуры и обогрева полов в помещениях.

3. Характеристики

Прямоугольной формы. Изготавливается в рулонах. Ширина рулона - 1м. Отрезается от рулона кратно 85 см. Площадь минимальной независимой секции равна 0,85 м2. Секции мата можно  соединить друг с другом. Толщина 0,4 см.

4. Конструкция инфракрасного пола

Нагревательный мат относится к зонально-резистивному типу. Тепло выделяется в инфракрасном греющем элементе, имеющий через равные расстояния контакт с токоведущими жилами, благодаря чему формируются зоны тепловыделения соединенные параллельно. Запитывание нагревательного мата происходит с одного конца.

Каждая  нагревательная секция работает автономно от других секций, если в процессе эксплуатации будет поврежден нагревательный элемент (желтый провод) в одной из секций, остальные секции будут работать в прежнем режиме.

5.Технические параметры теплого пола

Номинальная мощность:  140 Вт/секция, 165 Вт/м2

Линейная мощность:  12,73 Вт/м

Электропитание стандартное: ~ 220 В

Максимальная температура нагрева греющего элемента  + 70 0С

Длина греющего элемента на  0,85 м2 составляет 11 м.

Шаг укладки:   7,5 см

Срок хранения – не ограничен

Гарантийный срок эксплуатации – 20 лет с момента ввода нагревательного мата в эксплуатацию.

6. Область применения.

Несгораемый нагревательный мат «RiM» можно укладывать под любой тип покрытия: с бетонную стяжку, под плитку, под ламинат или паркет, ковролин или линолеум. При укладке инфракрасного теплого пола под ковролин или линолеум, сначала укладывается теплый пол на теплоизоляционной подложке, затем ДСП плиты и покрытие – ковролин или линолеум.

Отопление нагревом ламинатных панелей пола обеспечивает высокую степень комфорта, благодаря однородности температуры во всем помещении, меньшим температурным колебаниям.

Также воспользуйтесь способностью бетонных плит к аккумуляции тепла, чтобы обогревать помещения или веранды, балконы, лоджии с помощью теплого пола, уложенного в стяжку.

7. Монтаж теплого пола

Пол можно резать на отдельные секции, секции можно соединять между собой.

ВАЖНО! Разрезать мат можно только в том месте, где НЕ проходит нить нагрева, между её соединениями с токоведущими жилами.

Разрезанию подлежит только сетка и токоведущие жилы, как показано на рисунке.

Нить нагрева резать нельзя! (желтый провод)

Место разреза отмечено ножницами.

Разрезается только                                      Соединяются только                                    токоведущие жилы и сетка                                        токоведущие жилы

Монтаж пола.

При отрезании секции пола токоведущие жилы, находящиеся по краям  теплого пола оголяются, поэтому с одной стороны теплого пола концы токоведущих жил изолируются термоусадочной трубкой для избежания пробоев (Рис.1).

С другой стороны теплого пола концы  токоведущих жил соединяются с проводом, идущем на подключение 220В (Схема подключения №1).

Соединение токоведущих жил и провода, идущего на подключение 220В,  можно смонтировать с помощью специальных оконцевателей или соединить провода скруткой, заизолировав термоусадочной трубкой (Рис.2).

Рис.1                                                                     Рис. 2

Изоляция токоведущей жилы                        Соединение с       проводом

термоусаживаемой трубкой                        идущим  на подключение 220v

Схема подключения №1

Дополнительный провод

Схема подключения №2

Раскладывать теплый пол рекомендуем сеткой вверх, чтоб сетка прижала кабель к полу и закрепить в растянутом состоянии двумя-пятью квадратами битумной ленты, как показано на рисунке. Это позволит упростить монтаж и избежать неровностей при установке теплого пола, особенно при монтаже  наливных полов.

Квадраты битумной ленты

Закрепление теплого пола битумной лентой

Разрез типовой конструкции теплого пола.

Монтаж теплого пола в стяжку:

1.     Подготовить в стене место для установки терморегулятора.

2.     Проштробить в стене канавки для электропроводки и датчика температуры.

3.     Подготовить поверхность пола (выровнять, очистить от мусора).

4.     Уложить теплоизоляцию.

5.     Уложить и закрепить двусторонним скотчем нагревательные секции.

6.     Смонтировать датчик температуры.

7.     Установить терморегулятор.

8.     Выполнить электрические соединения и проверить их. Монтажные провода, соединяющие нагревательные секции, рекомендуем не монтировать в стяжку, поскольку монтаж проводов производится вдоль стены, их можно расположить под плинтусом. Это даст вам возможность в будущем поменять схему подключения (при монтаже схемы подключения №1), и вы сможете отключить  те полосы мата, которые нагревают ненужную для вас поверхность пола (например, поменяли расположение шкафов).

9.     Залить цементо-песочную стяжку 2 - 5 см (если стяжка не нужна, можно на плиточный клей положить плитку).

10.   Уложить декоративное покрытие пола.

11.   Через 28 дней после заливки стяжки система готова к работе.

Монтаж инфракрасного мата под ламинат или паркет:

1.     Подготовить в стене место для установки терморегулятора.

2.     Проштробить в стене канавки для электропроводки, монтажных проводов нагревательной секции и датчика температуры.

3.     Подготовить поверхность пола (выровнять, очистить от мусора).

4.     Уложить теплоизоляционную подложку.

5.     Уложить нагревательные секции кабелем на подложку, сеткой наверх.

6.     Смонтировать датчик температуры.

7.     Установить терморегулятор.

8.     Выполнить электрические соединения и проверить их.

9.     Уложить ламинат или паркет.

10.   Система готова к работе.

Монтаж инфракрасного мата под ковролин или линолеум:

1.     Подготовить в стене место для установки терморегулятора.

2.     Проштробить в стене канавки для электропроводки, монтажных проводов нагревательной секции и датчика температуры.

3.     Подготовить поверхность пола (выровнять, очистить от мусора).

4.     Уложить теплоизоляционную подложку.

5.     Уложить нагревательные секции кабелем на подложку, сеткой наверх.

6.     Смонтировать датчик температуры.

7.     Установить терморегулятор.

8.     Выполнить электрические соединения и проверить их.

9.     Уложить ДСП плиты.

10.   Уложить ковролин или линолеум.

11.   Система готова к работе.